AH18NCCR

| Descrierea componentelor: |
| --- |
| Nr. | Nume componenta | Nr. | Nume componenta |
| 1 | Surub conexpand M6*70 | 8 | Piulita M8 inchisa |
| 2 | Placa otel | 9 | Panou comanda |
| 3 | Saiba | 10 | Surub M8*70 |
| 4 | Saiba elastica | 11 | Suport inferior |
| 5 | Piulita M6 | 12 | Telecomanda |
| 6 | Surub M6*12 | 13 | Comutator principal |
| 7 | Suport superior |  |  |

| Lista verificare pachet accesorii: |
| --- |
| Nume accesoriu | Cantitate |
| Placa otel | 1 |
| Suport superior | 1 |
| Conexpand Bolt M6*70 | 4 |
| Surub M6*12 | 2 |
| Piulita M8 inchisa | 1 |
| Surub M8*70 | 1 |
| Piulita M8 inchisa | 1 |

AH18NCCR

Manual instructiuni

Precautii:

- Copiii cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani vor porni/opri aparatul numai daca aparatul a fost pozitionat sau instalat in pozitia normala de operare si daca vor fi supravegheati sau instruiti in utilizarea in siguranta a aparatului si daca inteleg existenta potentialilor factori de risc

Copiii cu varste cuprinse intre 3 si 8 ani nu vor conecta aparatul la sursa electrica, nu vor ajusta, curata si nu vor executa operatiuni de intretinere

ATENTIE-Anumite parti ale produsului pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie speciala trebuie sa fie oferita in prezenta copiilor si a adultilor vulnerabili

- Incalzitorul nu va fi pozitionat in apropierea imediata a prizei

- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte

- Nu folositi acest incalzitor in proximitatea cazii, a dusului sau a piscinei

- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista pericol de foc.

- Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.

- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii

- Nu utilizati acest aparat in mediu caustic sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc

- Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape

- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor pentru sauna

- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura.

- Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor

- Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de incalzire

- Nu introduceti acest aparat in apa pentru curatare

- Aparatul ajunge la temperaturi intalte in timpul functionarii. Se mentine fierbinte la scurt timp dupa oprire. Pot aparea pericole in eventualitatea atingerii.

- Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea

- Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul utilizarii

- In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata

- In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole

- In timpul asamblarii, pastrati distanta fata de suprafata sau material inflamabi

- Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de catre persoane fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului date de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.

- Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii casnice. Nu este este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde poate exista pudra inflamabila

- Partea superioara a unitatii ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare.

- Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si usor accesibila

ATENTIE:

Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi de dimensiuni mici atunci cand

sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasi spatiul, cu exceptia cazului in care supravegherea constanta este asigurata.

Pregatire

- Despachetati ambalajul. Scoateti pachetul de acesorii din amablaj. Asigurati-va ca toate acesoriile listate mai sus in Lista Verificare Accesorii Pachet sunt incluse. Daca un component lipseste, solicitati comerciantului livrarea imediata.

- Pregatiti o surubelnita in cruce si un cheie de piulite potrvita pentru piulita M6

- Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur in eventualitatea reutlizarii

Instalare:

- Incalzitorul trebuie sa fie instalat la cel putin 1.8M de sol si 50cm de peretele lateral

- Faceti 2 gauri in tavan sau perete in functie de marime (dupa cum este aratat in tabelul de mai sus). Inserati cele doua suruburi conexpande iar cu ajutorul unei chei rotiti in directia acelor de ceasornic pana ce sunt fixate in orificii. Desurubati piulitele, si puneti-le deoparte impreuna cu saibele si saibele elastice pentru utilizarea ulterioara

- Pozitionati suportul L superior in tavan sau perete. Permiteti celor doua suruburi conexpande sa treaca prin orificiile de pe suportul L superior si fixati cu ajutorul saibelor, a saibelor elastice si a piulitelor mai sus mentionate.

- Pozitionati suportul L inferior in zona din spatele incalzitorului. Fixati cu ajutorul suruburilor M6*8 folosind cheia Allen din dotare

- Montati suportul L superior pe suportul L inferior. Insurubati bine cu ajutorul surubului M6*16.In cazul instalarii pe perete, asigurati-va ca cutia de control va fi pe partea stanga.

- Desurubati surubul M6*16, pozitionati incalzitorul in unghiul dorit si insurubati strans suruburile M6*16. Unghiul ajustabil ajunge pana la 60 de grade.

Operare:

- Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata aparatului.

- Apasati butonul principal de pe partea stanga la incalzitorului. Simbolul ‘-‘ pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent, indicand faptul ca incalzitorul este in mod asteptare. Apasati butonul MODE pe panoul de comanda sau pe telecomanda pentru a porni aparatul sau pentru a mari puterea de incalzire. Nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 vor aparea pe display-ul digital. Apasati butonul TIMER’+/-‘ de pe panoul de control sau telecomanda pentru a seta temporizarea: intre 0-9 ore. ‘0’ reprezinta faptul ca temporizatorul este oprit. Cifrele corespunzatoare setarilor de energie si temporizatorul vor fi aratate ca un ciclu: setari de energie timp de 10 secunde, luminare intermitenta pentru temporizator timp de 5 secunde.

- Pentru ca incalzitorul sa intre in modul asteptare apasati butonul OFF de pe panoul de control sau de pe telecomanda. Simbolul ‘-‘ de pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent din nou.

- Pentru a opri incalzitorul, apasati butonul principal de pe partea stanga a incalzitorului.

| Inlaturarea aparatelor de uz caznic si a bateriilor |
| --- |
|  | In urma implementarii Directivei Europeene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri: Bunurile electrice si electronice nu pot fi inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari. Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor. In vigoare. Prin reciclare sau refolosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator . |

Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.

Nota:

Vizitati adresa usefulinfo.eu pentru a consulta sau descarca acest manual de instructiuni in cazul in care este nevoie

www.scientec.ro